|  |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» ________________Грес М.В. «_____»__________________2012г. м.п. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-реставрационных работ по крыше и фасадам

памятника  истории и культуры

| г. Новосибирск | 2012 год |
| --- | --- |

Местоположение объекта

г. Новосибирск, Центральный район, объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Школа», расположенный по адресу: г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных,34 (ул.Ядринцевская,66).

Общая характеристика объекта реставрации

Здание было построено в 1912 году по проекту сибирского архитектора А.Д.Крячкова на пересечении Логовской и Ядринцевской улиц, в квартале № 80 (место № 14) Центральной части Новониколаевска. За время своего существования в нем размещались исключительно учебные заведения: сначала – 3-е (Логовское) двуклассное женское училище, затем – начальная городская школа и вечерняя сменная школа рабочей молодежи, с 1988 года его занимало Новосибирское театральное училище, а в настоящее время – Новосибирский государственный театральный институт.

Объект отнесен к категории памятника архитектуры регионального значения и поставлен на государственную охрану решением Новосибирского облисполкома от 18.07.1990г. № 282

Данное техническое задание определяет режим и перечень работ на памятнике.

Цель проекта – проведение ремонтно-реставрационных работ по крыше и  фасадам  с воссозданием утраченных декоративных элементов, которые позволят в полной мере восстановить подлинный архитектурно-художественный образ памятника.

Описание объекта реставрации

Двухэтажное кирпичное здание расположено в Центральном районе города. Главными (западным и северным) фасадами выходит на красные линии застройки, соответственно, улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской.

В плане объект П-образный основными габаритами 31.21х18.93 м и состоит из двух объемов: основного двухэтажного (в плане Г-образный, габаритами 25.96х18.93 м) и одноэтажного, габаритами 5.25х17.6 м). В центральной части здания имеется небольшое подвальное помещение, в котором расположена бойлерная (ранее здесь была котельная).

. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

а) общее состояние:  удовлетворительное.

б) фундаменты:  Под несущими стенами фундаменты ленточные на естественном основании, выполнены в бутовой кладке из рваного гранитного камня на известковом растворе.  Состояние удовлетворительное.

в) цоколи и отмостки около них:  Цоколь на уличных фасадах выполнен из тесаных гранитных блоков, окрашен известью, а по дворовым фасадам – из рваного гранитного камня. Наблюдается повреждение кладки цоколя в ризалите главного входа (выпадение отдельных блоков), местами выветривание раствора в швах кладки. Общее состояние удовлетворительное. Требуется выборочный ремонт кладки цоколя.

Отмостка по периметру здания бетонная. Имеют место трещины, сколы, неровность покрытия (наслоение многочисленных ремонтов), щели в примыкании к стенам, многочисленная сорная поросль. Фрагмент отмостки около главного входа деформирован (осадка), а участок отмостки во дворе (около одноэтажного объема) имеет слабовыраженный уклон от стены.

Состояние неудовлетворительное.  После реставрации фасадов предусмотреть устройство отмостки из мелкоразмерной тротуарной плитки.

г) стены:  наружные толщиной 770 мм выполнены из глиняного полнотелого кирпича (габариты соответствуют дореволюционному стандарту – 270х135х70 мм) на известковом растворе с расшивкой швов. Деформационные трещины на фасадах отсутствуют. Наблюдается разрушение отдельных кирпичей, сколы, эрозия нижних участков кладки и выветривание раствора в швах кладки (на дворовых фасадах достигает глубины 40–60 мм).

Общее состояние стен удовлетворительное. Требуется реставрация кладки с применением старого модульного кирпича и докомпановкой поврежденных кирпичей спецсоставом, заполнение швов известковым раствором.

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша здания чердачная, на основном объеме – двускатная щипцово-вальмовая, на одноэтажной пристройке – односкатная вальмовая. Карниз выполнен в кирпичной кладке: в пристройке с незначительным вылетом (около 25 см), в основном объеме – вылетом около 50 см (кладка выполнена по нижней полке металлических консолей, установленных с шагом около 60 см). На северном фасаде расположен треугольный кирпичный щипец (фронтон), завершенный парапетом с усеченным углом в вершине, по верху установлен защитный металлический фартук. На скатах и вальмах крыши имеются конструкции шести слуховых окон (из них 2 шт. – на пристройке). Пять слуховых окон с полукруглым очертанием, одно окно – прямоугольное (более позднего исполнения). Заполнение оконных проемов: деревянная жалюзийная решетка и глухое остекление (решетки в большинстве случаев сломаны и отсутствуют).

Несущими конструкциями крыши здания являются деревянные наслонные стропила, выполненные из окантованных бревен сечением 18х22 см. Со смещением от центральной оси здания по кирпичным столбикам установлен продольный прогон аналогичного сечения. Горизонтальные затяжки выполнены в верхней части стропил из досок толщиной 70 мм. Опорный раскос выполнен из бруса 18х18 см. Мауэрлат сплошной из бруса 22х20 см. Все соединения элементов выполнены на врубках с применение стальных скоб и нагелей. Отдельные стропильные ноги и нарожники усилены боковыми дощатыми накладками на стальных проволочных скрутках.

Обрешетка дощатая, выполнена из горбыля и досок толщиной около 40-50 мм с прозорами.

Кровля выполнена из черной листовой стали, окрашена суриком (внутренняя поверхность картин огрунтована олифой). Наблюдается общее ослабление кляммеров и стоячих фальцев, окрасочный слой местами смыт дождем или отслоился, отмечается появление на металле следов ржавчины. Герметик в местах прохода мачты и стоек гусаков, а также в примыкании кровли одноэтажного объема к стене потрескался и местами отслоился.

Водосток наружный организованный. Водосточные трубы круглого сечения d=10 см выполнены из черного металла и окрашены суриком: нарушено соединение нижних звеньев одной из труб на главном фасаде. Карнизные желоба местами деформированы, а на одноэтажном объеме засорены.

Не сохранился высокий шатровый купол, который прежде завершал фронтон ризалита главной лестничной клеткой. Под этим шатром на чердаке изначально размещался бак с водой.

Необходимо выполнить капитальный ремонт крыши:

-демонтировать кровлю;

-демонтировать обрешетку;

-после снятия кровли и демонтажа обрешетки вскрыть и зачистить (при необходимости заменить) замурованные и сгнившие опорные узлы стропил и подкосов крыши;

--усилить (заменить) поврежденные  несущие элементы, узловые и стыковые соединения;

-выполнить новую обрешетку с пропиткой древесины био-огнезащитными составами;

-выполнить слуховые окна с жалюзийными фрамугами;

-очистить чердачное перекрытие от строительного мусора и голубиного помета;

-уложить на глиняную затирку плиты утеплителя;

- установить ходовые мостики;

-усилить кирпичную кладку в чердачном пространстве в осях 2-3, для крепления конструкций башни и шпиля;

-воссоздать завершающую часть фронтона лестничной клетки Западного фасада с применением для кирпичной кладки кирпича старого образца;

-восстановить башню и шпиль;

-выполнить новую  кровлю их оцинкованной стали с полимерным покрытием с двойным фальцем;

-изготовление и установка водосточных труб из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Композиция главного фасада асимметрична. Справа от ризалита, обозначающего местоположение парадной лестницы и акцентированного характерным порталом входа полуциркульного очертания, расположены два ряда оконных проемов. Слева, по второму этажу, оставлено кирпичное поле, обрамленное лопатками простой формы. Окна первого этажа основного объема имеют лучковое завершение и украшены сандриками того же очертания с замковым камнем. Большие прямоугольные окна второго этажа декорированы сандриками с замковым камнем. Ризалит лестничной клетки декорирован вертикальным остеклением, фланкирован боковыми лопатками и завершен декоративным фронтоном. Окна одноэтажного объема имеют арочное завершение и украшены профилированным кирпичом. Глубокий горизонтальный руст первого этажа визуально объединяет разные по характеру декоративного оформления фасады в единое целое.

По набору декоративных элементов дворовые фасады выдержаны в одном стиле с главными фасадами.

Общее состояние фасадов удовлетворительное. Небольшие фрагменты кладки на портале главного входа и парапете северного фасада имеют повреждение. Отмечается общее загрязнение фасадов, выветривание раствора по низу стен, видны следы дождевых потеков. Требуется очистка кладки и реставрация фасадов.

з) перекрытия (плоские, сводчатые):  в основном плоские, деревянные, потолки оштукатурены по дранке и побелены. Перекрытие подвала (в помещении бойлерной), чердачное перекрытие главной лестничной клетки и на лестничных площадках – выполнены в виде кирпичных сводов по металлическим балкам, потолок оштукатурен и побелен: состояние удовлетворительное.

- Чердачное перекрытие решено по окантованным бревенчатым балкам с двумя слоями тесового наката (по верху и низу балок). По верхнему настилу отсыпан утеплитель: слой глины с землей толщиной около 12 см.

Междуэтажное перекрытие выполнено по окантованным бревенчатым балкам, снизу подшитым тесом, с устройством звукоизоляции из слоя глины с опилками толщиной 8 см. Общее состояние перекрытий удовлетворительное.

е) окна:

Оконные коробки деревянные: на 1-м этаже с лучковым завершением, на 2-м – прямоугольные. Все оконные рамы деревянные створчатые (в основном здании – трехстворчатые, в пристройке – одностворчатые), с верхней глухой фрамугой, с двойным остеклением. Местами врезаны форточки. Между рамами установлены металлические решетки (на 2-м этаже дворового фасада в 3-х проемах решетки установлены с внешней стороны окон, что недопустимо). Под окнами установлены металлические сливы, окрашенные суриком. Верхнее окно дворовой лестничной клетки круглого очертания с криволинейными вертикальными импостами. На фронтоне северного фасада имеется чердачное окно, состоящее из 3-х частей: в центре – прямоугольное окно с лучковым завершением и одинарным остеклением, а по бокам – криволинейные окна (полу-каплевидной формы) зашиты фанерой. Высокий проем главной лестничной клетки заполнен витражным остеклением, в среднюю часть внутренней рамы которого вмонтирован декоративный витраж, набранный из цветного стекла. Нижний брус оконных переплетов поражен гнилью. Оконные переплеты сильно обветшали: рассохлись, покоробились, расшатаны в углах, часть приборов повреждена, большинство рам не открывается. Из-за расстройства импостов цветной витраж грозит выпадением.

Общее состояние окон неудовлетворительное. Требуется  замена оконных блоков с обязательным сохранением первоначального рисунка окон и профиля переплетов. Металлические решетки с внешней стороны окон подлежат демонтажу .

Научно-проектная документация.

- Научно-проектная документация. Для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Школа» по адресу  ул.Ядринцевская,66 (Семьи Шамшиных,34) в г.Новосибирске.

Разделы1-4. ГАУ НСО НПЦ шифр 679-2011 –АС

Раздел 1 –Предварительные работы.

Раздел 2 – Комплексные научные исследования.

Раздел 3 – Проект.

Раздел 4 – Рабочая проектная документация.

- Научно-проектная документация. Для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Объект культурного наследия регионального значения «Школа» по адресу  ул.Ядринцевская,66 (Семьи Шамшиных,34) в г.Новосибирске.

Разделы1-4. ГАУ НСО НПЦ шифр 21-П--2011 –АС

Раздел 1 –Предварительные работы.

Часть 2 -   Архитектурные исследования.

Раздел 2 – Комплексные научные исследования.

Часть 3 – Инженерные исследования перекрытий и крыши.

Раздел 4 – Рабочая проектная документация.

Часть 2 – Конструкторская часть.

Режим и перечень работ на объекте реставрации.

- Ремонтно-реставрационные работы на памятнике выполнять по согласованной   проектной документации Управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО, далее «Госорган», и рекомендациям специалистов ГАУ НСО НПЦ.

- Все работы на здании-памятнике и прилегающей к нему территории допускается производить после получения у  «Госоргана»  письменного разрешения и осуществлять под наблюдением авторского и  технического надзора ГАУ НСО НПЦ.

- Реставрацию и ремонт памятника производить организациями, имеющими  лицензию  на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы с авторским надзором и с уведомлением  «Госоргана». Приёмку работ осуществлять с обязательным участием представителей «Госоргана», эксплуатирующей организации и специалистов, осуществляющих научное и техническое руководство в процессе ведения работ.

- До начала работ Подрядчик обязан разработать ППР.

7.  Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

Приложение  1. Ведомость объемов работ

Составила:

Начальник  отдела производства    работ ГАУ НСО НПЦ                               Горяева Н.М.

Приложение 1

|  |  |  | "Утверждаю" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник ГАУ НСО НПЦ |
|  |  |  | Грес М.В. |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |
| На ремонтно-реставрационные работы здания-памятника |
| "Школа", ул. Семьи Шамшиных, 34 (ул. Ядринцевская, 66), г. Новосибирск. |
| Комисия в составе: представителей ГАУ НСО НПЦ начальника отдела Горяевой Н.М., ведущего |
| инженера ОПР Чикуровой Т.Э., инженера 1-ой категории Дзогина А.В., составили настоящий акт |
| для выполнения следующих работ: |
| Раздел 2. Западный фасад в осях "1-5"/ "А- А/1". |
| 6 | Очистка кирпичной поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 227,235 222,9+12,45-11,303+1,165+2,023 |
| 7 | Обеспыливание кирпичной поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 249,841 222,9+12,45+14,491 |
| 8 | Пропитка кирпичной поверхности стен грунтовкой акриловой, закрепляющей | 100 м2 обработанной поверхности | 2,4984 2,229+0,1245+0,1449 |
| 9 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,2 |
| 10 | Укрытие лесов сеткой | 100 м2 покрытия | 2,2 |
| Раздел 3. Северный фасад в осях "Г - А/1"/"1". |
| 11 | Очистка кирпичной поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 155,7 |
| 12 | Обеспыливание кирпичной поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 163,48 155,7+1,44+6,34 |
| 13 | Пропитка кирпичной поверхности стен грунтовкой акриловой, закрепляющей | 100 м2 обработанной поверхности | 1,6348 1,557+0,0144+0,0634 |
| 14 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,55 |
| 15 | Укрытие лесов сеткой | 100 м2 покрытия | 1,55 |
| Раздел 4. Южный фасад в осях " А - Г/1"/ "5". |
| 16 | Очистка кирпичной поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 107,1 |
| 17 | Обеспыливание кирпичной поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 111,865 107,1+3,6+1,165 |
| 18 | Пропитка кирпичной поверхности стен грунтовкой акриловой, закрепляющей | 100 м2 обработанной поверхности | 1,11865 |
| 19 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,13 |
| 20 | Укрытие лесов сеткой | 100 м2 покрытия | 1,13 |
| Раздел 5. Оконные сливы. |
| 21 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м | 0,423 0,0698+0,0536+ 0,1815+0,1181 |
| Раздел 6. Карнизы. |
| 22 | Очистка поверхности щетками карнизных кирпичных сводиков | 1 м2 очищаемой поверхности | 25,14 14,71+7,37+0,65+ 2,41 |
| 23 | Обеспыливание кирпичной поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 25,14 14,71+7,37+0,65+ 2,41 |
| 24 | Пропитка кирпичной поверхности стен грунтовкой акриловой, закрепляющей | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2514 |
| 25 | Очистка поверхности щетками металлических балочек | 1 м2 очищаемой поверхности | 2,25 1,47+0,78 |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0225 (1,47+0,78)/100 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0225 (1,47+0,78)/100 |
| Раздел 7. Стены восточного фасада. |
| 28 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом стандартным: глубина заделки 0,5 кирпич. | м2 | 0,4 |
| 29 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом стандартным: глубина заделки 1 кирпич. | м2 | 0,1 |
| 30 | Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цементным раствором и заполнения швов известковым раствором (домазка) | м2 | 19,29 2,9+1,98+13,91+0,5 |
| 31 | Выпуклая расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором | м2 | 0,99 0,62+0,37 |
| 32 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным (цемяночным) раствором с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей (докомпаровка). | шт | 12 |
| Откосы окон в осях "1/1 - 2/1" /"Г", "3/1 - 5/1"/"В", "5/1 - 5"/"Г/1" |
| 33 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы окон ОК-2, ОК-6. | м2 | 8,755 3,733+5,022 |
| 34 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы круглого окна и двери Д-12. | м2 | 2,637 0,73+1,36+0,547 |
| Откосы окон в осях "2/1 - 3/1"/"Г/1" |
| 35 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы окон. | м2 | 2,32 0,50+0,48+0,44+0,33+0,30+0,27 |
| Раздел 8. Карниз северного, западного и южного фасадов на отм. 7.950 |
| 36 | Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цементным раствором и заполнения швов известковым раствором (домазка) -реставрация карниза | м2 | 25,14 |
| Раздел 9. Стены западного фасада. |
| 37 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом стандартным: глубина заделки 0,5 кирпич. | м2 | 0,04 |
| 38 | Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурных деталей) кирпичом стандартным: глубина заделки 1 кирпич. | м2 | 0,08 |
| 39 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным (цемяночным) раствором с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей (докомпаровка). | шт | 5 2+1+2 |
| 40 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы окон ОК-2, ОК-1, ОК-5, окно гл. входа, ОК-3. | м2 | 12,45 0,75+4,28+4,25+1,36+1,37+0,44 |
| 41 | Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цементным раствором и заполнения швов известковым раствором (домазка) -поверхность главного входа | м2 | 14,491 11,303+1,165+2,023 |
| Раздел 10. Стены северного фасада. |
| 42 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы окон ОК-2, ОК-6. | м2 | 6,34 2,99+3,35 |
| 43 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы чердачного окна ОК-7. | м2 | 1,44 |
| Раздел 11. Стены южного фасада. |
| Оконные откосы в осях "А - Г/1"/ "5" |
| 44 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы окон ОК-2 и ОК-4. | м2 | 3,6 2,24+1,36 |
| Оконные откосы южного фасада в осях "В - Г"/ "3/1" |
| 45 | Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпича. Обмазка поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича-наружные кирпичные откосы окон ОК-2 и ОК-4. | м2 | 1,165 0,679+0,486 |
| Раздел 12. Демонтажные работы. |
| 46 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 5,7 |
| 47 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5,7 |
| 48 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,356 (3,5+6,3+3,1+3,9+4,4+14,4)/100 |
| 49 | Очистка помещений от строительного мусора- очистка чердака от мусора с голубиным помётом | 100 т мусора | 0,308 1,4*22/100 |
| Раздел 13. Кровля. |
| 50 | Устройство кровель из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с настенными желобами толщ. 0,55 мм | 100 м2 кровли | 5,477 (570-22,3)/100 |
| 51 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0,2565 (2,46+2,54+4,61+3,4+1,54+11,1)/100 |
| Раздел 14. Крыша. |
| 52 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,396 6,6*6/100 |
| 53 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,08 |
| 54 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 2,28 0,06+0,07+0,15+2,0 |
| 55 | Установка ершей со скруткой из проволоки для крепления стропильных ног | 100 шт. | 0,1 10/100 |
| 56 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15 1500/100 |
| 57 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо- утепление чердака плитами "URSA" П-30 | 1 м3 изоляции | 14 |
| 58 | Укладка ветрозащитной плёнки "Стройизол SV". | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,75 475/100 |
| 59 | Устройство ходов на чердаке из досок толщ. 50мм | 100 п. м ходов | 2,28 228/100 |
| Раздел 15. Башня в осях 2-3/А-Б. |
| 60 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1,72095 4,47*0,77*0,25*2 |
| 61 | Устройство поясов в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,0155 |
| 62 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм | т | 0,616 |
| 63 | Монтаж балки Б1. | 1 т конструкций | 0,0746 |
| 64 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м -болты БСР 12х110 | 1 т | 0,003216 |
| 65 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,16485 |
| 66 | Установка трубы шпиля на болтах М20 (3шт) | 1 т конструкций | 0,04884 0,02618+0,0167+0,00596 |
| 67 | Установка элементов каркаса из брусьев -верхушка шпиля | 1 м3 древесины в конструкции | 0,109 |
| 68 | Обшивка оцинкованной сталью толщ. 0,5мм с полимерным покрытием деревянной верхушки шпиля | 100 м2 проемов | 0,011 1,1/100 |
| 69 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя из рубероида | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0304 |
| 70 | Рубка стен из брусьев сеч.200х200 мм с креплением шурупами 10х160 мм | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,1164 (3,64*1*1+4*1*2)/100 |
| 71 | Установка стропил башни с креплением на болтах с гайками и шайбами | 1 м3 древесины в конструкции | 0,935 |
| 72 | Добавить. Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,014476 (10,78+0,704+2,992)/1000 |
| 73 | Добавить. Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0,79275 0,755*1,05 |
| 74 | Добавить. Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 0,189 0,18*1,05 |
| 75 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0,44 |
| 76 | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 | 100 отверстий | 0,44 |
| 77 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,36 |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,107 |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 3 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,107 |
| Раздел 16. Кровля башни. |
| 80 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов с полимерным покрытием | 100 м2 кровли | 0,375 37,5/100 |
| 81 | Обивка стен башни сталью листовой оцинкованной толщ. 0,5 мм с полимерным покрытием | 100 м2 проемов | 0,105 10,5/100 |
| 82 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0,012 1,2/100 |
| Раздел 17. Стена по оси А/2-3. |
| 83 | Кладка верха аттика из кирпича старого образца | 1 м3 кладки | 3,27 |
| 84 | Кирпич старого образца. | шт | 1147,77 351*3,27 |
| 85 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0,82404 0,252*3,27 |
| Раздел 18. Водостоки. |
| 86 | Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей на трубы водосточные оцинкованные с полимерным покрытием | 100 м | 0,454 45,4/100 |
| 87 | Замена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей на колено из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм с полимерным покрытием, диам. 140 мм | 100 шт. | 0,16 |
| 88 | Замена отливов (отметов) водосточных труб на на отливы (отмёты) из оцинкованной стали толщ. 0,55мм с полимерным покрытием диам. 140 мм. | 100 шт. | 0,08 8/100 |
| 88 | Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей на воронки водосточные из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм диам. 140 мм с полимерным покрытием. | 100 шт. | 0,08 |
| 89 | Замена ухватов для водосточных труб в каменных стенах на хомуты с полимерным покрытием | 100 шт. | 0,46 46/100 |
| Раздел 19. Разные работы. |
| 90 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 41,32 |
| 91 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 41,32 |
| Раздел 20. Демонтажные работы. Окна западного и северного фасадов. |
| 92 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками - внутренних рам ОК-1, ОК-5, ОК-6. | 100 м2 | 0,5247 (4,44*5+4,85*3+3,93*4)/ 100 |
| 93 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок - наружных рам ОК-1, ОК-5, ОК-6. | 100 м2 | 0,4859 (4,13*5+4,58*3+3,55*4)/ 100 |
| 94 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,351 |
| Раздел 22. Разные работы. |
| 95 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,77 |
| 96 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км III класс груза | 1 т груза | 4,77 |
| Раздел 23. Окна ОК-1 5 шт на 1 этаже западного фасада. |
| Наружные оконные рамы ОК-1. |
| 97 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков -наружных оконных рам ОК-1 деревянных индивидуального изготовления с остеклением листовым стеклом толщ. 4мм на штапиках по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,20646 1,665*2,48*5/100 |
| 98 | Добавить. Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 | м2 | 14,7 2,94*5 |
| 99 | Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 106 21,2*5 |
| 100 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,000145 0,0007*20,65/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-1. |
| 101 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков - внутренних оконных рам ОК-1 деревянных индивидуального изготовления со стеклопакетом (толщ. стекла 4мм) по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,221873 1,71*2,595*5/100 |
| 102 | Добавить. Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 14,95 2,99*5 |
| 103 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 100 20*5 |
| 104 | Добавить. Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,000155 0,0007*22,19/100 |
| 105 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов- оконных рам ОК-1 внутренних | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26628 22,19*1,2/100 |
| Подоконник ОК-1 |
| 106 | Установка деревянных подоконных досок индивидуального изготовления в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,226505 2,545*1,78*5/100 |
| 107 | Подоконная доска деревянная индивидуального изготовления площ.0,577 м2 | м2 | 2,885 0,577*5 |
| 108 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02885 0,577*5/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-1 с подоконными досками. |
| 109 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 1,166 |
| Раздел 24. Окна ОК-5 на 2 этаже западного фасада |
| Наружные оконные рамы ОК-5 -3шт. |
| 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков- наружных оконных рам ОК-5 деревянных индивидуального изготовления с остеклением листовым стеклом толщ 4мм с установкой штапиков по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,133407 1,83*2,43*3/100 |
| 111 | Добавить. Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 | м2 | 7,896 2,632*3 |
| 112 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 72,3 24,1*3 |
| 113 | Добавить. Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 9,3E-5 0,0007*13,34/100 |
| 114 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -наружных оконных рам ОК-5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16008 13,34*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-5. |
| 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков - внутренних оконных рам ОК-5 деревянных индивидуального изготовления со стеклопакетами (толщ. стекла 4мм) по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,14592 1,90*2,56*3/100 |
| 116 | Добавить. Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 10,275 3,425*3 |
| 117 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 77,4 25,8*3 |
| 118 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных рам ОК-5 внутренних | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17508 14,59*1,2/100 |
| Подоконник ОК-5 |
| 119 | Установка деревянных подоконных досок индивидуального изготовления в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,157206 1,97*2,66*3/100 |
| 120 | Подоконная доска деревянная индивидуального изготовления площ. 0,644 м2. | м2 | 1,932 0,644*3 |
| 121 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01932 0,644*3/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-5 с подоконными досками. |
| 122 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,762 |
| Раздел 25. Окна ОК-6 на 2 этаже северного фасада 4 шт. |
| Наружные оконные рамы ОК-6 -4шт. |
| 123 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков -наружных оконных рам ОК-6 деревянных индивидуального изготовления, остеклённых листовым стеклом толщ. 4 мм на штапиках по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,14214 1,38*2,575*4/100 |
| 124 | Добавить. Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 | м2 | 8,8 2,2*4 |
| 125 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 85,2 21,3*4 |
| 126 | Добавить. Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 9,9E-5 0,0007*14,21/100 |
| 127 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву наружных оконных рам ОК-6 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17052 14,21*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-6. |
| 128 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков- внутренних оконных рам ОК-6 деревянных индивидуального изготовления со стеклопакетами (толщ. стекла 4 мм) по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,157176 1,48*2,655*4/100 |
| 129 | Добавить. Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 10 2,5*4 |
| 130 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 90,8 22,7*4 |
| 131 | Добавить. Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0,00011 0,0007*15,72/100 |
| 132 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву внутренних оконных рам ОК-6 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18864 15,72*1,2/100 |
| Подоконник ОК-6 |
| 133 | Установка деревянных подоконных досок индивидуального изготовления в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,157176 1,48*2,655*4/100 |
| 134 | Подоконная доска индивидуального изготовления площ.0,496 м2 с окраской | м2 | 1,984 0,496*4 |
| Транспорт оконных рам ОК-6 с подоконными досками. |
| 135 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,814 |
| Раздел 26. Отделочные работы. |
| Откосы ОК-5 западного фасада, ОК-6 северного фасада, ОК-1 западного фасада. |
| 136 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,041 (2,39+1,71)/100 |
| 137 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3102 31,02/100 |
| 138 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,351 35,1/100 |
| Раздел 27. Демонтажные работы на восточном фасаде. |
| 139 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных - штукатурки оконных откосов | 100 м2 | 0,07227 0,12045/5*3 |
| 140 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками на 2 этаже ОК-6 | 100 м2 | 0,1179 0,1965/5*3 |
| 141 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на 2 этаже ОК-6 | 100 м2 | 0,10662 0,1777/5*3 |
| Раздел 28. Разные работы. |
| 141 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,038 1,73/5*3 |
| 143 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км III класс груза | 1 т груза | 1,038 1,73/5*3 |
| Раздел 29. Окна 2 этажа восточного фасада ОК-6 3шт. |
| Наружные оконные рамы ОК-6 -3 шт. |
| 144 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков - наружных оконных рам ОК-6 деревянных индивидуального изготовления , остеклённых листовым стеклом толщю 4мм на штапиках по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,106605 1,38*2,575*3/100 |
| 145 | Добавить. Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 | м2 | 6,6 2,2*3 |
| 146 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 63,9 21,3*3 |
| 147 | Добавить. Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 7,5E-5 0,0007*10,66/100 |
| 148 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных рам ОК-6 наружных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12792 10,66*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-6. |
| 149 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков - внутренних оконных рам ОК-6 деревянных индивидуального изготовления со стеклопакетами (толщ. стекла 4 мм) по технологии установки окон из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления. | 100 м2 проемов | 0,117882 1,48*2,655*3/100 |
| 150 | Добавить. Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 7,5 2,5*3 |
| 151 | Добавить. Штапик (раскладка) размером 10х16 мм | м | 68,1 22,7*3 |
| 152 | Добавить. Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 8,3E-5 0,0007*11,79/100 |
| 153 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву внутренних оконных рам ОК-6 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14148 11,79*1,2/100 |
| Подоконник ОК-6 |
| 154 | Установка деревянных подоконных досок индивидуального изготовления в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,117882 1,48*2,655*3/100 |
| 155 | Деревянная подоконная доска индивидуального изготовления площ. оЮ496 м2. | м2 | 1,488 0,496*3 |
| 156 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01488 0,496*3/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-6 с подоконными досками. |
| 157 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,6102 1,017/5*3 |
| Раздел 30. Отделочные работы. |
| Откосы ОК-6 восточного фасада. |
| 158 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,07224 (0,0552+0,0652)/5*3 |
| 159 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07224 (0,0552+0,0652)/5*3 |
| Раздел 31. Окно ОК-1 наружная рама 5 шт для западного фасада. |
| 160 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 41,45 (1,665+2,48)*2*5 |
| 161 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 11,397375 1,535*1,485*5 |
| 162 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 6,562125 1,535*0,855*5 |
| Раздел 32. Окно ОК-1 внутренняя рама 5 шт для западного фасада. |
| 163 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 43,05 (1,71+2,595)*2*5 |
| 164 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 12,0475 1,580*1,525*5 |
| 165 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 6,4385 1,58*0,815*5 |
| Раздел 33. Окно ОК-5 наружная рама 3 шт на 2 этаже западного фасада. |
| 166 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 25,56 (1,83+2,43)*2*3 |
| 167 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 11,679 1,7*2,29*3 |
| Раздел 34. Окно ОК-5 внутренняя рама 3шт на 2 этаже западного фасада. |
| 168 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 26,76 (1,90+2,56)*2*3 |
| 169 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 12,9033 1,77*2,43*3 |
| Раздел3 5. Окно ОК-6 наружная рама - 4 шт на 2 этаже северного фасада. |
| 170 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 31,64 (1,38+2,575)*2*4 |
| 171 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 12,275 1,25*2,455*4 |
| Раздел 36. Окно ОК-6 внутренняя рама - 4шт на 2 этаже северного фасада. |
| 172 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 33,08 (1,48+2,655)*2*4 |
| 173 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 13,689 1,35*2,535*4 |
| Раздел 37. Окно ОК-6 наружная рама 3шт для 2 этажа восточного фасада. |
| 174 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 23,73 (1,38+2,575)*2*3 |
| 175 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 9,20625 1,25*2,455*3 |
| Раздел 38. Окно ОК-6 внутренняя рама 3 шт для 2 этажа восточного фасада. |
| 176 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 24,81 (1,48+2,655)*2*3 |
| 177 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 10,26675 1,35*2,535*3 |
| Раздел 39. Демонтажные работы. Окна западного и северного фасадов. |
| 178 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ОК-1 , ОК-5, ОК-6 внутренних рам. | 100 м2 | 0,5247 (4,44*5+4,85*3+3,93*4)/100 |
| 179 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок наружных рам ОК-1, ОК-5, ОК-6. | 100 м2 | 0,4859 (4,13*5+4,58*3+3,55*4)/100 |
| 180 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных -штукатурки оконных откосов | 100 м2 | 0,351 |
| Раздел 40. Разные работы. |
| 181 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,77 |
| 182 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км III класс груза | 1 т груза | 4,77 |
| Раздел 41. Окна ОК-1 на 1 этаже 5 шт западного фасада. |
| Наружные оконные рамы ОК-1. |
| 183 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков ( Наружная деревянная оконная рама ОК-1 индивидуально- го изготовления, стеклом толщиной 4мм марки м5) | 100 м2 проемов | 0,20646 1,665*2,48*5/100 |
| 184 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2478 20,65*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-1. |
| 185 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутренняя деревянная оконная рама ОК-1со стеклопакетами двухслойными из неполированного стекла толщиной 4 мм) | 100 м2 проемов | 0,221873 1,71*2,595*5/100 |
| 186 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26628 22,19*1,2/100 |
| Подоконник ОК-1 |
| 187 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,226505 2,545*1,78*5/100 |
| 188 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02885 0,577*5/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-1 с подоконными досками. |
| 189 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 1,166 |
| Раздел 42. Окна ОК-5 на 2 этаже западного фасада. |
| Наружные оконные рамы ОК-5 -3шт. |
| 190 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков ( Наружная деревянная оконная рама ОК-5, со стеклом толщиной 4 мм,) марки М5 | 100 м2 проемов | 0,133407 1,83*2,43*3/100 |
| 191 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16008 13,34*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-5. |
| 192 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутренняя деревянная оконная рама ОК-5, со стеклопакетом двухслойным из неполированного стекла толщиной 4 мм) | 100 м2 проемов | 0,14592 1,90*2,56*3/100 |
| 193 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17508 14,59*1,2/100 |
| Подоконник ОК-5 |
| 194 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,157206 1,97*2,66*3/100 |
| 195 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01932 0,644*3/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-5 с подоконными досками. |
| 196 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,762 |
| Раздел 43. Окна ОК-6 на 2 этаже северного фасада 4 шт. |
| Наружные оконные рамы ОК-6 -4шт. |
| 197 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Наружная оконная рама ОК-6, со стеклом толщиной 4мм марки М5) | 100 м2 проемов | 0,14214 1,38*2,575*4/100 |
| 198 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17052 14,21*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-6. |
| 199 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутренняя оконная рама ОК-6, со стеклопакетом двухслойным из стекла толщиной 4мм | 100 м2 проемов | 0,157176 1,48*2,655*4/100 |
| 200 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18864 15,72*1,2/100 |
| Подоконник ОК-6 |
| 201 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,157176 1,48*2,655*4/100 |
| 202 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01984 0,496*4/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-6 с подоконными досками. |
| 203 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,814 |
| Раздел 44. Отделочные работы. |
| Откосы ОК-5 западного фасада, ОК-6 северного фасада, ОК-1 западного фасада. |
| 204 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных- откосы ОК-1 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,041 (2,39+1,71)/100 |
| 205 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3102 31,02/100 |
| 206 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,351 35,1/100 |
| Раздел 45. Демонтажные работы на восточном фасаде. |
| 207 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных -штукатурки оконных откосов | 100 м2 | 0,2951 0,0389+0,2562 |
| 208 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками на 2 этаже ОК-6 и ОК-2 на 1 этаже | 100 м2 | 0,3748 0,1965+0,1783 |
| 209 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на 2 этаже ОК-6 и на 1 этаже ОК-1 | 100 м2 | 0,3341 0,1777+0,1564 |
| Раздел 46. Разные работы. Транспорт мусора. |
| 210 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,19 |
| 211 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км III класс груза | 1 т груза | 3,19 |
| Раздел 47. Окна 1 этажа восточного фасада в осях 5 - 3/1 ОК-2. |
| Наружные оконные рамы ОК-2 5 шт. |
| 212 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Наружная оконная рама ОК-2, со стеклом толщиной 4мм марки М5) | 100 м2 проемов | 0,15164 1,36*2,23*5/100 |
| 213 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18192 15,16*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-2. |
| 214 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутренняя оконная рама ОК-2 деревянная индивидуального изготовления со стеклопакетами двухслойными из неполированного стекла толщиной 4 мм) | 100 м2 проемов | 0,17834 1,48*2,41*5/100 |
| 215 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21396 17,83*1,2/100 |
| Подоконник ОК-2 |
| 216 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,226505 2,545*1,78*5/100 |
| 217 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02885 0,577*5/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-2 с подоконными досками. |
| 218 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,92 |
| Раздел 48. Окна 2 этажа восточного фасада ОК-6 5шт. |
| Наружные оконные рамы ОК-6 -5шт. |
| 219 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Наружная оконная рама ОК-6 деревянная индивидуального изготовления со стеклом толщиной 4 мм, маркиМ5) | 100 м2 проемов | 0,177675 1,38*2,575*5/100 |
| 220 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21324 17,77*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-6. |
| 221 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутренняя оконная рама ОК-6 деревянная индивидуального изготовления, с двухслойным стеклопакетом толщиной стекла 4 мм) | 100 м2 проемов | 0,19647 1,48*2,655*5/100 |
| 222 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2358 19,65*1,2/100 |
| Подоконник ОК-6 |
| 223 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,19647 1,48*2,655*5/100 |
| 224 | Деревянная подоконная доска индивидуально- го изготовления. Цена: 4620,00:1,18= 3915,25 руб/м2 | м2 | 2,48 0,496*5 |
| 225 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0248 0,496*5/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-6 с подоконными досками. |
| 226 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 1,017 |
| Раздел 49. Отделочные работы . |
| Откосы ОК-6 и ОК-2 восточного фасада. |
| 227 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных- откосы ОК-2 1 этажа | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0389 0,0132+0,0257 |
| 228 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОК-6 и ОК-2 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2562 0,0552+0,0652+0,0579+0,0779 |
| 229 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов ОК-6 и ОК-2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2562 0,0552+0,0652+0,0579+0,0779 |
| Раздел 50. Демонтажные работы на южном фасаде. |
| 230 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных -штукатурки оконных откосов ОК-2 и ОК-4 | 100 м2 | 0,1926 0,1048+0,035+0,0528 |
| 231 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками ОК-4 и ОК-2 на 1 этаже | 100 м2 | 0,1724 0,0494+0,016+0,107 |
| 232 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ОК-4 и ОК-2 на 1 этаже | 100 м2 | 0,14496 0,04048+0,0135+0,09098 |
| Раздел 51. Разные работы. Транспорт мусора с южного фасада. |
| 233 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,79 |
| 234 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км III класс груза | 1 т груза | 1,79 |
| Раздел 52. Окна южного фасада в осях А-Г/1 /5. |
| Наружные оконные рамы ОК-2 3 шт в осях А-Г/5, ОК-2 -1шт по оси 3/1 на 1 этаже. |
| 235 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Наружная оконная рама ОК-2, со стеклом толщиной 4мм марки М5) | 100 м2 проемов | 0,121312 1,36*2,23*(3+1)/100 |
| 236 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145574 12,1312*1,2/100 |
| Внутренние оконные рамы ОК-2 3шт.+1 шт. |
| 237 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутренняя оконная рама ОК-2 деревянная индивидуального изготовления, со стеклопакетами двухслойными из неполированного стекла толщиной 4 мм) | 100 м2 проемов | 0,142672 1,48*2,41*(3+1)/100 |
| 238 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,171206 14,2672*1,2/100 |
| Подоконник ОК-2 |
| 239 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,181204 2,545*1,78*(3+1)/100 |
| 240 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02308 0,577*(3+1)/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-2 с подоконными досками. |
| 241 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,736 |
| Наружные оконные рамы ОК-4 2шт. |
| 242 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Наружная деревянная оконная рама ОК-4 со стеклом толщиной 4мм марки М5) | 100 м2 проемов | 0,04048 0,92*2,2*2/100 |
| 243 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048576 4,048*1,2/100 |
| Внутренние рамы ОК-4 2 шт. |
| 244 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Внутреняя деревянная оконная рама ОК-4, с двухслойным стеклопакетом из стекла толщиной 4мм) | 100 м2 проемов | 0,049396 1,06*2,33*2/100 |
| 245 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05928 4,94*1,2/100 |
| Подоконники ОК-4. |
| 246 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,04048 0,92*2,2*2/100 |
| 247 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов -подоконных досок | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00602 0,301*2/100 |
| Транспорт оконных рам ОК-4 с подоконными досками. |
| 248 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,243 |
| Раздел 53. Отделочные работы на окнах южного фасада. |
| Откосы ОК-4 и ОК-2 южного фасада. |
| 249 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных- откосы ОК-2 , ОК-4 1 этажа | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0403 0,0079+0,0154+0,0026+0,0051+0,0042+0,0051 |
| 250 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОК-4 и ОК-2 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1482 0,035+0,0467+0,0116+0,0116+0,022+0,0213 |
| 251 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен оконных откосов ОК-4 и ОК-2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1926 0,105+0,035+0,0526 |
| Раздел 54. Чердачное окно ОК-7 северного фасада. |
| 252 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ОК-7 (центральная часть) | 100 м2 | 0,01904 |
| 253 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,01904 |
| 254 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (Центральная часть окна ОК-7) | 100 м2 проемов | 0,0116 0,0058*2 |
| 255 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036768 (0,01904+0,0116)*1,2 |
| Транспорт оконных рам ОК-7. |
| 256 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км III класс груза | 1 т груза | 0,083 |
| Транспорт мусора на 15км. |
| 257 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,051 |
| 258 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км III класс груза | 1 т груза | 0,051 |
| 259 | Перевозка мусора на 15 км. Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,006446 1,264*0,051/10 |
| Раздел 55. Окно ОК-1 наружная рама 5 шт для западного фасада. |
| 260 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 41,45 (1,665+2,48)*2*5 |
| 262 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 11,397375 1,535*1,485*5 |
| 263 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 6,562125 1,535*0,855*5 |
| Раздел 2. Окно ОК-1 внутренняя рама 5 шт для западного фасада. |
| 264 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 43,05 (1,71+2,595)*2*5 |
| 265 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 12,0475 1,580*1,525*5 |
| 266 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 6,4385 1,58*0,815*5 |
| Раздел 56. Окно ОК-5 наружная рама 3 шт на 2 этаже западного фасада. |
| 267 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 25,56 (1,83+2,43)*2*3 |
| 268 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 11,679 1,7*2,29*3 |
| Раздел 57. Окно ОК-5 внутренняя рама 3шт на 2 этаже западного фасада. |
| 269 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 26,76 (1,90+2,56)*2*3 |
| 270 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 12,9033 1,77*2,43*3 |
| Раздел 58. Окно ОК-6 наружная рама - 4 шт на 2 этаже северного фасада. |
| 271 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 31,64 (1,38+2,575)*2*4 |
| 272 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 12,275 1,25*2,455*4 |
| Раздел 59. Окно ОК-6 внутренняя рама - 4шт на 2 этаже северного фасада. |
| 273 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 33,08 (1,48+2,655)*2*4 |
| 274 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 13,689 1,35*2,535*4 |
| Раздел 60. Окна ОК-2 наружные рамы - 5 шт на 2 этаже восточного фасада. |
| 275 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 35,9 (1,36+2,23)*2*5 |
| 276 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 8,733 1,23*1,42*5 |
| 277 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 4,1205 1,23*0,67*5 |
| Раздел 61. Окна ОК-2 внутренние рамы - 5 шт на 2 этаже восточного фасада. |
| 278 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 38,9 (1,48+2,41)*2*5 |
| 279 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 9,95625 1,35*1,475*5 |
| 280 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 5,0625 1,35*0,75*5 |
| Раздел 62 Окно ОК-6 наружная рама 5 шт для 2 этажа восточного фасада. |
| 281 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 39,55 (1,38+2,575)*2*5 |
| 282 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 15,34375 1,25*2,455*5 |
| Раздел 63. Окно ОК-6 внутренняя рама 5 шт для 2 этажа восточного фасада. |
| 283 | Изготовление вновь оконных и дверных коробок с прямолинейным верхом в каменных стенах и перегородках из цельного элемента по старому образцу | м | 41,35 (1,48+2,655)*2*5 |
| 284 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 17,11125 1,35*2,535*5 |
| Раздел 64. Окно ОК-4 наружная рама -2 шт. |
| 285 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 12,48 (0,92+2,20)*2*2 |
| 286 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 2,1646 0,79*1,37*2 |
| 287 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 1,106 0,79*0,7*2 |
| Раздел 65. Окно ОК-4 внутренняя рама 2 шт. |
| 288 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 13,56 (1,06+2,33)*2*2 |
| 289 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 2,697 0,93*1,45*2 |
| 290 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 1,395 0,93*0,75*2 |
| Раздел 65. Наружная рама ОК-2 -4 шт. |
| 291 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 28,72 (1,36+2,23)*2*4 |
| 292 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 6,9864 1,23*1,42*4 |
| 293 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 3,2964 1,23*0,67*4 |
| Раздел 66. Внутренняя рама ОК-2 - 4шт. |
| 294 | Изготовление вновь и установка оконных и дверных коробок с криволинейным верхом из цельного элемента по старому образцу | м | 31,12 (1,48+2,41)*2*4 |
| 295 | Изготовление оконных переплетов простых створных с прямолинейным верхом, с небольшим количеством членений, при горбыльках простой формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 7,965 1,35*1,475*4 |
| 296 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 4,05 1,35*0,75*4 |
| Раздел 67. Чердачное окно ОК-7. |
| Центральная часть. |
| 297 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 1,904 1,12*1,7 |
| Раздел 68. Чердачное окно ОК-7, боковые части - 2шт. |
| 298 | Изготовление оконных переплетов средней сложности глухих с криволинейным верхом, круглых, полукруглых с большим количеством членений, при горбыльках несложной формы, из цельных элементов по старым образцам с установкой и навеской на петли | м2 | 1,16 0,58*2 |
| Раздел 69. Демонтажные работы. |
| 299 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,07365 49,1*0,15/100 |
| Раздел 70. Земляные работы. |
| 300 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,2455 49,1*0,5/100 |
| 301 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2455 49,1*0,5/100 |
| Раздел 71. Отмостка. |
| 302 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 4,91 |
| 303 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07365 49,1*0,15/100 |
| 304 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8,1015 49,1*0,15*1,1 |
| 305 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,491 49,1/100 |
| 306 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 4,91 49,1/10 |
| 307 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | м2 | 50,08 |
| Раздел 72. Разные работы. |
| 308 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 50 |
|  | Члены комиссии: |  |  |
|  |  | Горяева Н.М. |  |
|  |  | Чикурова Т.Э. |  |
|  |  | Дзогин А.В. |  |