|  |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ГАУ «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» ________________Грес М.В. «_____»__________________2012г. м.п. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по воссозданию

памятника  архитектуры и приспособления под современное использование.

| г. Новосибирск | 2012 год |
| --- | --- |

Местоположение объекта

г. Новосибирск, Центральный район, памятник архитектуры  регионального значения «Памятник деревянного зодчества», расположенный по адресу: г.Новосибирск, ул.Чаплыгина,7.

Общая характеристика объекта реставрации.

Деревянный одноэтажный жилой дом представляет образец рядовой городской застройки начала ХХ века. Расположение здания в квартале не характерно для Новониколаевска — узкой частью фасада дом выходит на красную линию ул. Чаплыгина (бывшая Асинкритовская), что типично для старых сибирских городов.

Здание поставлено на государственную охрану, как памятник архитектуры регионального наследия, решением Новосибирского Облисполкома № 236 от 14.04.1976 г.

Данное техническое задание определяет режим и перечень работ на памятнике.

Цель проекта – полное воссоздание здания, без изменения первоначального облика, с сохранением всех элементов и точным воспроизведением материалов отделки. Приспособление здания под  современное использование.

Описание объекта реставрации

Прямоугольный в плане дом имел две тесовые пристройки к северному фасаду (теплую и холодную) и сени каркасно-обшивной конструкции со стороны восточного фасада. Стены из бревен рублены в «лапу», стояли на невысоком кирпичном основании; крыша четырехскатная вальмовая, стропильной конструкции, кровля металлическая. Главный южный фасад акцентирован двумя треугольными фронтончиками, соединенными между собой. Фронтоны отнесены от плоскости фасада, имели фальшстропила крестообразной формы с заполнением из пропильной резьбы, завершенной шпилями. На северном скате крыши располагался один треугольный глухой фронтон и слуховое окно прямоугольного очертания с двухскатным покрытием. Над входом в сени двускатный козырек, опирающийся на резные кронштейны.

Декор дома был выполнен с применением приемов народной архитектуры. Карниз имел значительный вынос и был отделан одноярусным подзором. Сплошная лента фриза из пропильной и пропильно-накладной резьбы геометрического орнамента контрастировала с гладкой поверхностью бревенчатых стен. Окна были обрамлены наличниками. Декор наличников главного южного фасада отличался     наибольшей сложностью. Надоконная доска с треугольным завершением имела корону из пропильной резьбы растительного орнамента и сложно профилированный карниз. На плоскости надоконной и подоконной доски ѕ растительный орнамент. Верхняя часть боковых наличников была украшена накладными ромбиками объемной резьбы.

В 2010-2011 годах выполнены следующие работы:

-устройство монолитных ж/б фундаментов;

-кладка кирпичных стен  подвального этажа;

-устройство  перекрытия над подвалом из ж/б многопустотных  плит;

-устройство кирпичного цоколя;

-устройство наружных стен 1 этажа здания из бревен ;

-устройство внутренних стен 1 этажа здания из бруса;

-устройство деревянного чердачного перекрытия;

-устройство вальмовой крыши;

-устройство входов в подвал.

Необходимо выполнить следующие работы:

-устройство деревянной обшивки карнизов;

-огнезащита деревянных конструкций крыши;

-устройство утепления  чердачного перекрытия;

-устройство козырьков  над входами в здание;

-изготовление и установка деревянных оконных блоков;

-изготовление и установка деревянных наружных дверных блоков;

-изготовление и установка печной трубы;

-установка  деревянных  ставен, наличников на окна;

-установка декоративных элементов резьбы на фасады;

-устройство  крыльца входа в здание;

-устройство отмостки вокруг здания;

-наружная отделка фасада;

-устройство кирпичной перегородки в подвальном помещении, в тепловом пункте.

Научно-проектная документация

1.Проект реставрации (приспособления) шифр 42-2009. Памятник архитектуры регионального значения «Памятник деревянного зодчества» по ул.Чаплыгина,7, в г.Новосибирске:

Том 1.Предварительные работы. Книга 1,2. Исходная и разрешительная документация. Предварительные исследования.

Том 2.  Книга 1.Пояснительная записка. Предварительный подсчет нагрузок (ОВ, ВК,ЭО).

Книга 2. Чертежи.

Часть 1. Архитектурно-строительные решения.

Часть 2.Генплан. Благоустройство.

Режим и перечень работ на объекте реставрации.

- Все работы на здании-памятнике выполнять по согласованной   проектной документации Управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО, далее «Госорган», и рекомендациям специалистов ГАУ НСО НПЦ.

- Все работы на здании-памятнике и прилегающей к нему территории допускается производить после получения у  «Госоргана»  письменного разрешения и осуществлять под наблюдением авторского и  технического надзора ГАУ НСО НПЦ.

- Воссоздание здания-памятника производить организациями, имеющими  лицензию  на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы с авторским надзором и с уведомлением  «Госоргана». Приёмку работ осуществлять с обязательным участием представителей «Госоргана» и специалистов, осуществляющих научное и техническое руководство в процессе ведения работ.

- До начала работ Подрядчик обязан разработать ППР.

6.  Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

Приложение  1. Ведомость объемов работ №1.

Составила:

Начальник  отдела производства    работ ГАУ НСО НПЦ                               Горяева Н.М.

Приложение №1

|  |  |  | "Утверждаю" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальник ГАУ НСО "НПЦ" |
|  |  |  | Грес М.В. |
|  |  |  | "__" ________ 2012г. |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 |
| на оставшиеся ремонтно-реставрационные работы по фасадам ОКН по ул. Чаплыгина,7 г. Новосибирска |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Фундаменты, стены фундаментов. |
| Фундаменты ФЛ1. |
| 1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 1,18 |  |
| 2 | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0477 |  |
| 2. Двери подвального этажа. |
| 3 | (Примен) Монтаж конструкций дверей, ДИ-2 ( 2шт.) | 1 т конструкций | 0,16 | Размеры: 2100х1020 |
| 4 | Блоки дверные металлические однопольные с полотном глухим площадь 2,14 м2 | блок | 2 |  |
| 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |  |
| 3. Окна подвального этажа. |
| В каменных стенах цокольного этажа. (ОК-4 8шт.) |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,11832 |  |
| 7 | Блоки деревянные оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной | блок | 8 | Размеры: 1450х1020 |
| 8 | Дерев.подоконная доска шир. до 500мм | м | 8,96 |  |
| 9 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,11832 |  |
| 4. Общестроительные работы выше отм. 0.000. Стены. |
| 10 | Рубка стен из бревен диаметром 26 см | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,5597 |  |
| 11 | Лесоматериалы круглые хвойных пород | м3 | 17,88 |  |
| 12 | Рубка стен из бревен диаметром 20 см | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0941 |  |
| 13 | Лесоматериалы круглые хвойных пород | м3 | 8,32 |  |
| 14 | Рубка стен из брусьев толщиной 180 мм | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0473 |  |
| 15 | Пиломатериалы хвойных пород,брусья обрезные | м3 | 0,87 |  |
| 16 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 10,53 |  |
| 17 | Устройство карнизов (Подшивка карнизов досками) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,4326 |  |
| 18 | Пиломатериалы хвойных пород,доска обрезная 44мм | м3 | 0,6489 |  |
| 5. Устройство перегородки в подвале для теплоузла. |
| 19 | Разборка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1812 |  |
| 20 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1569 |  |
| 21 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,05 |  |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДИ-4) | 100 м2 проемов | 0,0147 | Размеры:2100х700 1шт. |
| 23 | (Закладка окна) Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,755 |  |
| 6. Чердачное перекрытие. |
| 24 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) общ.толщ.200мм | м3 | 25,09492 |  |
| 25 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,42 |  |
| 26 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,84118 |  |
| 27 | Огнебиозащитное покрытие обрешетки составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,664 |  |
| 7. Водосточная система |
| 28 | Устройство прямых звеньев водосточных труб с полимерным покрытием с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,2234 |  |
| 29 | навеска колен водосточных труб с полимерным покрытием с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,15 |  |
| 30 | Стоимость колена соединительного | шт | 8 |  |
| 31 | Стоимость колена сливного | шт | 7 |  |
| 32 | Устройство воронок с полимерным покрытием водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,07 |  |
| 33 | Стоимость фигурной воронки индивидуального изготовления | шт | 7 |  |
| 34 | Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах | 100 шт. | 0,46 |  |
| 35 | Стоимость декоративной детали на трубы | шт | 7 |  |
| 36 | Стоимость ухвата | шт | 46 |  |
| 8. Двери входные в здание ДИ-1 (1шт.), ДИ-2 (2шт.) |
| 37 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,067 | ДИ-1 (2280х1050) 1шт. |
| 38 | Дверной блок деревянный (лист ЭП-17) | шт | 3 | ДИ-2 (2100х1020) 2шт. |
| 39 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. | 3 |  |
| 40 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 |  |
| 9. Окна 1-го этажа |
| В деревянных стенах. |
| 41 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты раздельные, площадь проема до 2 м2 (ОК-3 тамбур )- 2шт. и ОК-1 (4 шт.) | 100 м2 проемов | 0,100635 | ОК-1(4шт.) 1775х1050 |
| 42 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема более 2 м2 (ОК-2 9шт.) | 100 м2 проемов | 0,162945 | ОК-2 (9шт.) 17750х1020 |
| 43 | Оконный блок с остеклением в 2 нитки окрашен. | блок | 15 | ОК-3 (2шт.) 1410х925 |
| 44 | Дерев.подоконная доска шириной до 500мм | м | 16,73 |  |
| 45 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 15 |  |
| 10. Наружняя отделка |
| Кирпичный цоколь. |
| 46 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 21,82 |  |
| 47 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,218 |  |
| 48 | Добавить. "Профилюкс" Грунт акриловый по кирпичу и дереву PL-17A. Цена: 46:1,18=38,98 руб/л | л | 2,18 |  |
| 49 | Окраска по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,218 |  |
| 50 | Добавить. Неолюкс ВД краска Neofassad. Цена: 1700:10:1,18=144,07 руб/л | л | 4,36 |  |
| Стены тамбура. |
| 51 | Обшивка стен рубленых | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,2582 |  |
| 52 | Добавить Пиломатериалы хвойных пород,Доска обрезная толщ 40-75мм | м3 | 0,16 |  |
| 53 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 25,82 |  |
| 54 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2582 |  |
| 55 | Добавить. Грунт для дерева DUFATEX GRUND. Цена: 1021,57:1,18:5=173,15 руб/л | л | 4,303333 |  |
| 56 | Окраска по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2582 |  |
| 57 | Добавить.Лазурь декоративная для дерева DUFATEX ULTRAGEL. Цена: 2014,13:10:1,18=170,69 руб/л | л | 4,694545 |  |
| Стены здания. |
| 58 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 116,52 |  |
| 59 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,1652 |  |
| 60 | Добавить. Грунт для дерева DUFATEX GRUND. Цена: 1021,57:1,18:5=173,15 руб/л | л | 19,42 |  |
| 61 | Окраска по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1652 |  |
| 62 | Добавить.Лазурь декоративная для дерева DUFATEX ULTRAGEL. Цена: 2014,13:10:1,18=170,69 руб/л | л | 21,185455 |  |
| Наличники Н-1, Н-2, Н-3. |
| 63 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8237 |  |
| Пилястры П-1, П-2, П-3. |
| 64 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0455 |  |
| Фронтоны. |
| 65 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0631 |  |
| Козырьки К-1, К-2 - резьба и профильные доски. |
| 66 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0408 |  |
| Доски обшивки ДО-1 козырьков К-1, К-2. |
| 67 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1,42 |  |
| 68 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,0142 |  |
| 69 | Добавить. Грунт для дерева DUFATEX GRUND. Цена: 1021,57:1,18:5=173,15 руб/л | л | 0,236667 |  |
| 70 | Окраска по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0142 |  |
| 71 | Добавить.Лазурь декоративная для дерева DUFATEX ULTRAGEL. Цена: 2014,13:10:1,18=170,69 руб/л | л | 0,258182 |  |
| Карнизные пропильные и профильные доски. |
| 72 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36786 |  |
| Пропильные доски и детали фронтонов. |
| 73 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016842 |  |
| 11. Разные работы |
| Козырёк К-1. |
| 74 | Устройство козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,68 |  |
| 75 | Устройство кровель из оцинкованной стали с полимерным покрытием без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,0249 |  |
| Козырёк К-2 |
| 77 | Устройство козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,68 |  |
| 78 | Устройство кровель из оцинкованной стали с полимерным покрытием без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,0249 |  |
|  | Печные трубы 2шт.(вент.шахты) |  |  |  |
| 79 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,91 |  |
| 80 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 зонт | 2 |  |
| 81 | (Примен) Крепеж для зонтов .Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 8 |  |
| 82 | (Примен) Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм | шт. | 2 |  |
| 83 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,02498 |  |
| 84 | Добавить. Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием толщ. 07 мм. Цена: 46700,00:1,18:2,0308= 19488,02 руб/т | т | 0,01953 |  |
| 85 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,096 |  |
| 12. Отмостка шириной 1м длиной 64,8м |
| 86 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 с погрузкой на а/м | 100 м3 грунта | 0,324 |  |
| 87 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 5,184 |  |
| 88 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня общ.толщ.350мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2268 |  |
| 89 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм | м3 | 16,2 |  |
| 90 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 9,72 |  |
| 91 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,0648 |  |
| 93 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,7 |  |
| 94 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 1,12 |  |
| 13. Резьба. Оконные наличники Н-1 согласно чертежей проекта СПТЭ 14-98 |
| Наличник Н-1 4шт для ОК-1. |
| 95 | Выпиловка орнамента простой сложности в деревянных элементах здания ручным способом. | дм2 | 16,16 |  |
| 97 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 203,36 | выпиловка выполнена ранее |
| 98 | Пригонка и навеска вновь изготовленных ставней | окно | 4 |  |
| 99 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 24,16 |  |
| 100 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. | дм2 | 97,05 |  |
| 101 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм. | дм2 | 113,72 |  |
| 102 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 388,43 |  |
| 14. Резьба. Оконные наличники Н-2 (для ОК-2) |
| Наличник Н-2 9шт. |
| 103 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 437,4 | выпиловка выполнена ранее |
| 104 | Выпиловка орнамента простой сложности в деревянных элементах здания ручным способом. | дм2 | 34,03 |  |
| 105 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 679,24 |  |
| 106 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 9,18 |  |
| 107 | Пригонка и навеска вновь изготовленных ставней | окно | 9 |  |
| 108 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. | дм2 | 127,98 |  |
| 109 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм. | дм2 | 107,64 |  |
| 110 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 370,692 |  |
| 15. Резьба. Оконные наличники Н-3 (для ОК-3) |
| Наличник Н-3 - 2 шт. |
| 111 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 54,58 |  |
| 112 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 11,21 |  |
| 16. Резьба и декоративные элементы козырьков К-1, К-2. |
| Козырёк К-1. |
| 113 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. | дм2 | 77,82 |  |
| 114 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 7,82 |  |
| 115 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. ШД-10 | дм2 | 11,2 |  |
| 116 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм. ШД-10 | дм2 | 22,6 |  |
| 117 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм. малый шпиль деталь 10 | дм2 | 3,28 |  |
| 118 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. малый шпиль | дм2 | 25,32 |  |
| Козырёк К-2. |
| 119 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. Деталь №9 Кронштейн | дм2 | 77,82 |  |
| 120 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. Кронштейн | дм2 | 77,82 |  |
| 121 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 7,82 |  |
| 122 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. ШД-6 | дм2 | 22,6 |  |
| 123 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 22,6 |  |
| 124 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной объемной резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. малый шпиль деталь№10 | дм2 | 28,6 |  |
| 125 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм. малый шпиль деталь№ 10 | дм2 | 3,28 |  |
| 126 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. малый шпиль деталь №10 | дм2 | 25,32 |  |
| 17. Пилястры П-1, П-2, П-3. |
| 127 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 43,62 |  |
| 18. Резьба. Карнизная деталь №4 (шаблон ШД-10) (согласно чертежей проекта СПТЭ 14-98) |
| 128 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 1. ШД-10 | дм2 | 18 |  |
| 129 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. ШД-10 | дм2 | 18 |  |
| 19. Резьба. Пропильные карнизные доски, профильные доски. |
| 130 | Изготовление доски ДО-1 по старому образцу вид профиля простой для подшивки карнизов по периметру здания | 10м | 30 |  |
| 131 | Установка доски ДО-1 (подшивка карнизов) | м | 300 |  |
| 132 | Установка погонажных профилированных деталей | м | 200 |  |
| 133 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2.(ШД -11) Длина 186,15 дм | дм2 | 186,02 |  |
| 134 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм. ШД-11 | дм2 | 670,14 |  |
| 135 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2.( ШД-9 Деталь №1 Общая длина 640 дм) | дм2 | 960 |  |
| 136 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм.(ШД-9 деталь №1) | дм2 | 960 |  |
| Раздел 8. Резьба. Пропильные доски фронтонов, детали фронтонов. |
| 137 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной объемной резьбы мягкой породы. Категория сложности 2.(Деталь №11 большой шпиль) | дм2 | 151,38 |  |
| 138 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм.(большой шпиль) | дм2 | 6,56 |  |
| 139 | Установка резьбы, размер деталей свыше 10 кв.дм.(большой шпиль) | дм2 | 144,82 |  |
| 140 | Воссоздание утраченной декоративной художественной орнаментальной плоской резьбы мягкой породы. Категория сложности 2. Деталь ШД-7(фронтон) | дм2 | 30,16 |  |
| 141 | Установка резьбы, размер деталей до 5 кв.дм. Деталь ШД-7 Фронтон | дм2 | 30,16 |  |
| Раздел 9. Декоративный элемент печной трубы |
| 142 | Воссоздание декоративных деталей для ставней, дверных полотен, решеток, ворот и калиток - изготовление декоративных деталей методом вырезки из листовой стали, категория сложности: II, толщина металла 1,0 мм | 1 дм2 | 47,5 |  |
| Подписи: |
| Начальник ОПР НПЦ Н.М. Горяева |
| Ведущий инженер ОПР НПЦ А.П. Богданова |
| Ведущий инженер ОПР НПЦ Т.Э. Чикурова |