"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ГАУ НСО «НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»

____________М.В.Грес

"___"_______2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по приспособлению помещений   памятника истории и

культуры под современные нужды, подведение  сетей водоснабжения и водоотведения.

г.Новосибирск                         				      "___"____________2012г.

Местоположение объекта.

Новосибирская область, г.Куйбышев, ул.Краскома,5 - памятник истории и культуры регионального значения «Двухэтажный кирпичный дом»

Общая характеристика объекта

Данное задание определяет цели, порядок и предполагаемый характер работ на памятнике.

Цель проекта - выполнение работ по приспособлению помещений   памятника истории и  культуры под современные нужды, подведение  сетей водоснабжения и водоотведения, которые позволят  создать условия для современного, более эффективного использования объекта культурного наследия

Здание отнесено к объектам культурного наследия регионального значения, на основании решения Новосибирского облисполкома от 16.02.1987г. № 53.

Двухэтажный кирпичный дом с подвалом построен в конце  XIX в.  и принадлежал купцу 1-й гильдии Шкроеву Ивану  Васильевичу, торговавшему мануфактурой, галантереей, занимавшемуся виноторговлей. Первый этаж дома занимали  магазины, второй – квартира хозяина и комнаты, в которых жили прислуга и продавцы.

Объект культурного наследия представляет собой незаурядный памятник, в оформлении  которого наряду с элементами классики использованы древнерусские мотивы и элементы петербургской  жилой архитектуры.

Дом  занимает прямоугольный в плане участок на углу улиц Краскома и Куйбышева.  Главный протяженный фасад выходит на улицу Куйбышева.

Описание объекта.

Здание 2-этажное, отдельно стоящее, сложной конфигурации с подвалом. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами. Высота помещений первого этажа переменная, второго 3.2 м.

Фундамент ленточный, кирпичный.

Стены наружные и  внутренние 1 этажа – из полнотелого  глиняного кирпича, оштукатурены внутри и снаружи (кроме дворового фасада). Стены 2 этажа – бревенчатые с наружной облицовкой кирпичом и оштукатуриванием.

Перемычки – кирпичные, сводчатые.

Перекрытия – кирпичные, сводчатые.

Крыша -4-х скатная, чердачная со стальным оцинкованным покрытием по деревянным стропилам и обрешетке. Водосток организованный. В качестве утеплителя использована глиняная засыпка.

Имеется центральное отопление, электроснабжение.

В здание  отсутствует водопровод,  канализация, санузлы

Необходимо выполнить следующие работы:

-разборку существующей перегородки между помещениями на 2-ом этаже;

-разборку существующего пола;

-устройство новых металлокаркасных перегородок  с облицовкой ГВЛ и

звукоизоляцией минераловатной плитой;

-устройство нового пола;

-устройство санитарных кабин в помещениях мужского и женского санузлов;

-подведение наружных сетей водоснабжения и водоотведения к зданию-памятнику;

-внутренний монтаж систем холодного водоснабжения и канализации;

-устройство вытяжной вентиляции из санузла;

-электроснабжение санузлов.

Научно-проектная документация.

1.Рабочий проект 396-ПК-10. Приспособление помещений    под современные функции, подведение наружных сетей водоснабжения и водоотведения к зданию-памятнику, расположенному по адресу: ул.Краскома д.5. г.Куйбышев, Новосибирская область. Проект выполнен ООО «Проект-комплекс»

.

Режим и перечень работ на объекте.

1. Работы по приспособлению помещений   памятника истории и культуры под современные нужды, подведение  сетей водоснабжения и водоотведения выполнять по

согласованной   проектной документации Управления по государственной охране объектов культурного наследия НСО, далее «Госорган», и рекомендациям специалистов ГАУ НСО НПЦ.

2.Все работы на здании-памятнике и прилегающей к нему территории допускается производить после получения у  «Госоргана»  письменного разрешения и осуществлять под наблюдением авторского и  технического надзора ГАУ НСО НПЦ.

3. Работы производить организациями, имеющими  лицензию  на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

4.Все решения, принимаемые в процессе производства работ во изменение согласованной проектной документации, до выдачи в производство, должны быть оформлены документально и согласованы с авторским надзором и с уведомлением  «Госоргана». Приёмку работ осуществлять с обязательным участием представителей «Госоргана», эксплуатирующей организации и специалистов, осуществляющих научное и техническое руководство в процессе ведения работ.

5.До начала работ Подрядчик обязан разработать ППР.

6.В соответствии с техническими условиями  №447 от 15.04.2009г на водоснабжение и водоотведение здания-памятника , подрядная организация, выполняющая работы по  устройству наружных сетей водоснабжения и канализации должна  представить полный пакет документов, согласованных с ВКУ и МПП «Куйбышевжилкомхоз» г. Куйбышева Новосибирской области.

7.Работы выполнять согласно прилагаемой ведомости объемов работ.

Приложение №1.  Ведомость объемов работ.

Начальник отдела производства работ

ГАУ НСО  НПЦ                                                                         Горяева Н.М.

Приложение № 1

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |
| --- |
| по приспособлению помещений под современные функции, подведение наружных сетей водоснабжения и водоотведения к зданию-памятнику, расположенному по адресу: ул. Краскома, 5, г. Куйбышев Новосибирской области. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |
| 1 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,188 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,068 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,345 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов | 100 м2 основания | 0,345 |  |
| 5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных- прим. для разборки кирпичного свода перекрытия | 10 м3 строительного объема | 0,00594 0,22*0,27/10 |
| 6 | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 100 м2 | 0,0075 |  |
| Раздел 2. Перегородки. |
| 7 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих и прослойкой из минваты | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1271 |  |
| 8 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом, с прослойкой из минваты | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1405 |  |
| Раздел 3. Деталь прохода инженерных коммуникаций для прохода инженерных коммуникаций через сводчатое перекрытие (л.РП-7). |
| 11 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0,01 |  |
| 12 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,025 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0092 |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0092 |  |
| 15 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 100 м3 в деле | 0,00012 0,012/100 |
| Раздел 4. Деталь прохода инженерных коммуникаций через чердачное перекрытие (л. РП-8) |
| 16 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг МД-1 и МД-2 | 1 т стальных элементов | 0,014218 (11,112+3,106)/1000 |
| 17 | Установка элементов каркаса из брусьев -прим. установка балочек Б-1 и Б-2 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,114 0,037*3+0,003 |
| Раздел 5. Санитарные кабины (л. РП-10). |
| 18 | Монтаж перегородок санузловых из ЛДСП толщ.25мм на трубчатых стойках | 100 м2 | 0,145 14,5/100 |  |
| 19 | Монтаж трубчатых стоек | 1 т конструкций | 0,05334 (38,88+10,62+3,84)/ 1000 |
| 20 | Установка полотен из ЛДСП толщ. 16мм | 100 м2 проемов | 0,045 |  |
| 21 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 6 |  |
| Раздел 6. ПОЛЫ (л. РП-5). |
| ТИП 1. |  |  |  |
| 22 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 3,51685 19,01*0,185 |
| 23 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,1901 |  |
| 24 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,02442 |  |
| 25 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой из гидроизола | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1901 |  |
| 26 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой из гидроизола | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1901 |  |
| 27 | Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,1901 |  |
| 28 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических (керамогранита) для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,1901 |  |
| ТИП П. |  |  |  |
| 29 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 0,4674 2,46*0,19 |  |
| 30 | Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм | 100 м2 стяжки | 0,0446 |  |
| 31 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических (керамогранита) для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| Раздел 7. Проемы (л. РП-4). |
| 32 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ДГ-7, ДГ-8 | 100 м2 проемов | 0,04893 (0,81*2,1*2+0,71*2,1) /100 |
| 33 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |  |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 ДГ24-14 | 100 м2 проемов | 0,0336 1,4*2,4/100 |
| 35 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных | компл. | 1 |  |
| Раздел 8. Отделочные работы. |
| 36 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,805 |  |
| 37 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1,2212 122,12/100 |
| 38 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0,2347 23,47/100 |  |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2212 |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2347 |  |
| Раздел 9. Проход канализационного стояка через кровлю (л. РП-9). |
| 41 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 0,0001 0,01/100 |
| 42 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,0001 0,01/100 |  |
| 43 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 0,021 2,1/100 |  |
| 44 | Изоляция трубопроводов -канализационного стояка изделиями из вспененного полиэтилена («Термофлекс») пластинами (плитами) в несколько слоёв толщ. 200 мм | 10 м трубопровода | 2,8 4,0*7/10 |  |
| 45 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными -покрытие изоляции стояка | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,055 5,5/100 |  |
| Раздел 10. Разные работы. |
| 46 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,424 |  |
| 47 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 3,424 |  |
| Раздел 1. Санитарно-технические работы. Канализация. |
| 48 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 49 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 50 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 51 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды | 10 компл. | 0,8 |  |
| 52 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,04 |  |
| Раздел 2. Строительные работы. Канализация. |
| 53 | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта | 0,09 |  |
| 54 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 110 мм, толщина стен около 1м | 100 отверстий | 0,09 |  |
| 55 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 56 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,26 18*0,07 |  |
| 57 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| Раздел 3. Разные работы. Канализация. |
| 58 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,77 |  |
| 59 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,77 |  |
| Раздел 1. Санитарно-технические работы. Вентиляция. |
| 60 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04396 14*3,14*0,1/100 |
| 61 | Установка вентиляторов канальных с электродвигателем К100М | 1 вентилятор | 2 |  |
| 62 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм ЗП.00.000 | 1 зонт | 1 |  |
| 63 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм PSK100 | 1 клапан | 2 |  |
| 64 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевой регулирующей Р 100 и защитной | 1 решетка | 2 |  |
| 65 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными Роквул Тех. Мат. Ал.толщ. 50мм, одностороннее каширование алюминиевой фольгой | 1 м3 изоляции | 0,075 1,5*0,05 |  |
| Раздел 1. Санитарно-технические работы. Водопровод |
| 66 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления тяжёлого типа наружным диаметром 16 мм | 100 м трубопровода | 0,8 |  |
| 67 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 12 |  |
| 68 | Тройники диам. 16мм. | шт | 7 |  |
| 69 | Отводы диам. 16мм/90 град. | шт | 15 |  |
| 70 | Отводы диам. 16х1/2". | шт | 12 |  |
| 71 | Переход диам. 16х1" х 16мм. | шт | 1 |  |
| 72 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 73 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 3 |  |
| 74 | Тройники диам. 25мм. | шт | 1 |  |
| 75 | Отвод диам. 25х1". | шт | 6 |  |
| 76 | Переход диам. 25х1/2" х 25 мм. | шт | 1 |  |
| 77 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |  |
| 78 | Краны шаровые PN25 диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 79 | Отводы диам. 32мм/90 град. | шт | 3 |  |
| 80 | Муфта-переход диам. 32ммх1,1/2". Цена: 57,08:1,18=48,37 руб/шт | шт | 2 |  |
| 81 | Переход диам. 32мм на ст. трубу. Цена: 218,70:1,18=185,34 руб/шт | шт | 2 |  |
| 82 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14 |  |
| 83 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 8 |  |
| 84 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 1 |  |
| 85 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 15 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 86 | Клапан обратный Ду-32мм. | шт | 1 |  |
| 87 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| Раздел 2. Строительные работы. Водопровод. |
| 88 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 1 |  |
| 89 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 4 кирпича | 100 отверстий | 0,01 |  |
| 90 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 1 кирпич | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 91 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 1 кирпич | 100 отверстий | 0,02 |  |
| Раздел 3. Изоляционные работы. Водопровод. |
| 92 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками: в т.ч. | 10 м трубопровода | 3,6 (16+20)/10 |  |
|  | Трубная изоляция Thermaflex FRZ толщ 20мм N-42 труб диам.32мм. | м | 16 |  |
|  | Трубная изоляция Thermaflex FRZ толщ 20мм N-35 труб диам.25 мм. | м | 20 |  |
| Раздел 1. Земляные работы. Наружная канализация. |
| 93 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,10735 (124-16,65)/1000 |
| 94 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,006 6/1000 |  |
| 95 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0675 1,5*3*1,5/100 |
| 96 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,099 2,2*3* 1,5/100 |
| 97 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,118 |  |
| 98 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 8,4 6*1,4 |  |
| Раздел 2. Трубопроводы. Наружная канализация. |
| 99 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,2 2/10 |  |
| 100 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,02 |  |
| 101 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм- гильзы | 1 км трубопровода | 0,012 12/1000 |  |
| 102 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1225 12,25/100 |  |
| 103 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1225 12,25/100 |  |
| 104 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,12 12/100 |  |
| 105 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых | 1 врезка | 1 |  |
| Раздел 3. Канализационный колодец К-1. |  |  |
| 106 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,133 (0,36+0,18+0,16*2+ 0,1+0,37)/10 |
| Раздел 4. Строительные работы. Наружная канализация. |
| Демонтажные работы. |  |  |  |
| 107 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,03 |  |
| 108 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,12 |  |
| Восстановление асфальтового покрытия. |  |  |
| 109 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 180мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,108 0,18*60/100 |
| 110 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,06 |  |
| 111 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,06 |  |
| Восстановление тротуарной плитки. |  |  |  |
| 112 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| Разные работы. |  |  |  |
| 113 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 21 1,4*15 |  |
| 114 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 21 |  |
| Раздел 1. Земляные работы. Наружный водопровод. |
| 115 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,31404 |  |
| 116 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003 3/1000 |  |
| 117 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,5796 (2,67*8*2+2,54*3* 2)/ 100 |
| 118 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,372 |  |
| 119 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 4,2 3*1,4 |  |
| Раздел 2. Трубопроводы. Наружный водопровод. |
| 120 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,9 |  |
| 121 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | 1 км трубопровода | 0,048 |  |
| 122 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм - гильзы из трубы 273х5мм | 1 км трубопровода | 0,012 12/1000 |  |
| 123 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,106 10,6/100 |  |
| 124 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,106 10,6/100 |  |
| 125 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм - прим. для протаскивания трубы ПВД 32 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,12 12/100 |  |
| 126 | Устройство фундаментов-столбов -упоров бетонных из бетона В 12,5 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |
| 127 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм -переходного тройника 100х50 мм,заглушки и патрубка | 1 т фасонных частей | 0,01076 |  |
| 128 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - крана шарового 11Б27П1 Ду-32мм | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Строительные работы. Наружный водопровод. |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |
| 129 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,072 |  |
| 130 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,216 |  |
| Восстановление асфальтового покрытия. |  |  |
| 131 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 180мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2592 0,18*144/100 |
| 132 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 28,512 110*0,2592 |
| 133 | Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,144 |  |
| 134 | Устройство покрытия толщиной 45см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,144 |  |
| 135 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 100 м2 покрытия | 0,9 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы. Электроосвещение. |
| 136 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 |  |
| 137 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |  |
| 138 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 139 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |
| 140 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,08 |  |
| 141 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,78 |  |
| 142 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,05 |  |